ICRO COATINGS

KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

# WTVE099E

### VERNICE   ALL`ACQUA TRANSPARENTE 099E

(LAKIER  WODNY BEZBARWNY 099E)

Nazwa techniczna:      Produkt oparty na specjalnych żywicach, które mogą być rozpuszczane w wodzie

Zastosowanie:             Odpowiedni jako podkład do paneli, drzwi i elementów w których potrzebny jest krótki czas schnięcia i duża zwilżalność. Można stosować w 2% z XXADC144

Należy stosować w temp. 20 -25°C i wilgotności maks. 70% w pomieszczeniach o dobrej cyrkulacji powietrza.

Przechowywać w temperaturze powyżej 5(C.

Właściwości:               Bardzo szybkie schnięcie, dobry do szlifowania, dobra 				      transparentność	, Bardzo dobre właściwości fizyczno-

chemiczne nie powoduje nabrzmiewania porów.

Sposób nakładania:    Natrysk tradycyjny, automatyczny lub airmix . 		          Każde nakładanie musi odbywać się idealnie czystym sprzętem.

## UWAGI DOTYCZĄCE

UŻYCIA

Katalizator      (%)

Stopień rozcieńczenia:   gotowy do użycia

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE (20*C)

Zawartość części stałych (%)       32

Ciężar właściwy                             1,03+-0,02

Lepkość 			              45``- 50``            Ford Cup 	4

Dopuszczalny okres użytkowania(skł.A+skł.B+rozcienczalnik):

WYSYCHANIE W TEMPERATURZE POKOJOWEJ (20-25*C)

# Nie chwyta pyłu			  20`

# Powłoka sucha w dotyku	  60`

# Powłoka całkowicie sucha	    6 h

Całkowita odporność

*Uwaga:  nasze Karty Informacji Technicznej są opracowane na podstawie średnich wyników naszych badań. Propozycje techniczne są podane w dobrej wierze, ale bez gwarancji. W praktyce, różne rodzaje suportów, warunki, instalacje i rozcieńczenie mają ogromny wpływ na wynik końcowy i często są od nas niezależne. Odbiorcy powinni wykonać próby naszych produktów w celu określenia ich przydatności do potrzeb. Z naszej strony możemy jedynie zagwarantować ciągłość składu fizycznego i chemicznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że produkt będzie stosowany w miejscu dobrze wentylowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i przemysłowymi.