ICRO COATINGS

KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

# WTFOC089

### FONDO ALL`ACQUA TRANSPARENTE C089

(PODKŁAD WODNY BEZBARWNY C089)

Nazwa techniczna:      Produkt oparty na specjalnych żywicach, które mogą być rozpuszczane w wodzie

Zastosowanie:             Odpowiedni jako podkład do elementów drewnianych

toczonych np. krzesła.			                 Przechowywać w temperaturze powyżej 5(C

Właściwości:               Bardzo szybkie schnięcie, dobry do szlifowania, dobra transparentność	, Bardzo dobre właściwości pokrywania, nie powoduje nabrzmiewania porów.

Sposób nakładania:    Natryskowo pistoletem elektrostatycznym. 		          Każde nakładanie musi odbywać się idealnie czystym sprzętem.

## UWAGI DOTYCZĄCE

UŻYCIA

Katalizator      (%)

Stopień rozcieńczenia:   jeśli zachodzi potrzeba, woda demineralizowana

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE (20*C)

Zawartość części stałych (%)       34

Ciężar właściwy                             1,00+-0,02

Lepkość 			              75`` +- 80``            Ford Cup 	4

Dopuszczalny okres użytkowania(skł.A+skł.B+rozcienczalnik):

WYSYCHANIE W TEMPERATURZE POKOJOWEJ (20-25*C)

# Nie chwyta pyłu			40`

# Powłoka sucha w dotyku	60`

# Powłoka całkowicie sucha	24 godziny

Całkowita odporność		24 godziny

*Uwaga:  nasze Karty Informacji Technicznej są opracowane na podstawie średnich wyników naszych badań. Propozycje techniczne są podane w dobrej wierze, ale bez gwarancji. W praktyce, różne rodzaje suportów, warunki, instalacje i rozcieńczenie mają ogromny wpływ na wynik końcowy i często są od nas niezależne. Odbiorcy powinni wykonać próby naszych produktów w celu określenia ich przydatności do potrzeb. Z naszej strony możemy jedynie zagwarantować ciągłość składu fizycznego i chemicznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że produkt będzie stosowany w miejscu dobrze wentylowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i przemysłowymi.