ICRO COATINGS

KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

# WTVEB526

### ISOLATOR  ALL`ACQUA B526

(IZOLANT WODNY B526)

Nazwa techniczna:      Produkt oparty na specjalnych żywicach akrylowych

Zastosowanie:             Odpowiedni jako pierwsza warstwa do ujednolicania

koloru oklein (półfabrykatów).

Właściwości:               Ujednolica kolor oklein naturalnych.

Sposób nakładania:    Natryskowo pistoletem tradycyjnym lub automatycznym

## UWAGI DOTYCZĄCE

UŻYCIA

Katalizator      (%)

Stopień rozcieńczenia:   Gotowy do użycia

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE (20*C)

Zawartość części stałych (%)       36

Ciężar właściwy                             1,05+-0,02

Lepkość 			     15`` +- 20``            Ford Cup    4

Dopuszczalny okres użytkowania(skł.A+skł.B+rozcienczalnik):

WYSYCHANIE W TEMPERATURZE POKOJOWEJ (20-25*C)

# Nie chwyta pyłu

# Powłoka sucha w dotyku

# Powłoka całkowicie sucha

Całkowita odporność

*Uwaga:  nasze Karty Informacji Technicznej są opracowane na podstawie średnich wyników naszych badań. Propozycje techniczne są podane w dobrej wierze, ale bez gwarancji. W praktyce, różne rodzaje suportów, warunki, instalacje i rozcieńczenie mają ogromny wpływ na wynik końcowy i często są od nas niezależne. Odbiorcy powinni wykonać próby naszych produktów w celu określenia ich przydatności do potrzeb. Z naszej strony możemy jedynie zagwarantować ciągłość składu fizycznego i chemicznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że produkt będzie stosowany w miejscu dobrze wentylowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i przemysłowymi.