## ICRO COATINGS

## KARTA  INFORMACJI TECHNICZNEJ

WTVEC108…

### VERNICE ACQUA C108

(LAKIER WODNY C108 )

| Nazwa techniczna: | Produkt oparty na specjalnych żywicach akrylowo-poliuretanowych , które mogą być rozcieńczane wodą. |
| --- | --- |
| Zastosowanie: | Do nakładania na elementy meblowe, zwłaszcza toczone |
| Właściwości: | Dobry czas schnięcia, dobra twardość powierzchni i elastyczność, |
| Sposób nakładania: | Natryskowo pistoletem elektrostatycznym |
| UWAGI DOTYCZĄCE UŻYCIA Katalizator Stopień rozcieńczenia | Gotowy do użycia, jeśli zachodzi potrzeba , woda demineralizowana. |
| WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE (20°C) |
| Zawartość części stałych (%): 33 |
| Ciężar właściwy: | 1.00 ± 0.02 |
| Lepkość: | 75``-80`` Kubek Forda 4 |
| Dopuszczalny okres użytkowania (skł. A + skł. B + rozcieńczalnik): |
| WYSYCHANIE W TEMPERATURZE POKOJOWEJ (20-25°C) |
| Nie chwyta pyłu | 40 minut |
| Powłoka sucha w dotyku |  |
| Powłoka całkowicie sucha | 6 godzin |
| Składowanie pomalowanych przedmiotów w stosach |  |

*Uwaga:  nasze Karty Informacji Technicznej są opracowane na podstawie średnich wyników naszych badań. Propozycje techniczne są podane w dobrej wierze, ale bez gwarancji. W praktyce, różne rodzaje suportów, warunki, instalacje i rozcieńczenie mają ogromny wpływ na wynik końcowy i często są od nas niezależne. Odbiorcy powinni wykonać próby naszych produktów w celu określenia ich przydatności do potrzeb. Z naszej strony możemy jedynie zagwarantować ciągłość składu fizycznego i chemicznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że produkt będzie stosowany w miejscu dobrze wentylowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i przemysłowymi.